JONNESWAY® S03AD4303S Набор торцевых головок ударных глубоких 1/2"DR 17, 19, 21 мм, 3 предмета.

Набор торцевых ударных тонкостенных хроммолибденовых головок S03AD4303S применяется для снятия и установки легкосплавных колесных дисков легковых автомобилей с помощью механического инструмента. В комплект поставки входят наиболее распространенные размеры колесного крепежа. Пластиковый бандаж предохраняет от повреждения покрытие диска, а вставка декоративное покрытие крепежа колес.

При откручивании колесного крепежа легкосплавных дисков настройка крутящего момента механического инструмента не должна превышать двукратное значение момента предусмотренного производителем автомобиля.

Затяжка колесного крепежа производится в том порядке и с крутящим  моментом, предусмотренным производителем автомобиля минус 10%. Протяжка крепления колес производится динамометрическим ключом.

Торцевые ударные головки S03AD4303S не являются ординарным слесарно-монтажным инструментом и применение их в этом качестве является нарушением правил эксплуатации и может привести к разрушению стенок изделий- выходу из строя.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD гарантирует эксплуатацию изделия S03AD4303S до естественного износа без разрушений, при условии соблюдения данной рекомендации.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.

6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN