Набор гидроинструмента для кузовного ремонта JONNESWAY АЕ010010/15 (10 тонн)

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор гидроинструмента для кузовных работ представляет собой комплект из гидравлического насоса, цилиндров, удлинителей и насадок, предназначен для восстановления геометрии силовых элементов кузовов и рам тяжелых автомобилей, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники, может применятся при различных монтажных и ремонтных работах с металлоконструкциями в мастерских, цехах и производственных помещениях, персоналом, имеющим соответствующую квалификацию,  знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с гидравлическим инструментом.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления всех насадок и правильности их положения на рабочем цилиндре, а также в надежности соединения шланга гидравлического насоса с цилиндром.
2. Плотно закройте выпускной клапан поворотом его рукоятки по часовой стрелке.
3. Качая ручку насоса вверх и вниз, создайте давление в насосе.
4. Для сброса давления откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Насос может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При вертикальном положении насоса следите за тем, чтобы шланг был направлен вниз и не пережимался.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

* Никогда не превышайте предельно допустимую нагрузку рабочего цилиндра..
* После отсоединения штуцеров шланга всегда вставляйте  на их место пылезащитный колпачок для защиты системы от загрязнения.
* Если нагрузка на поршень рабочего цилиндра приходится не по оси приложения усилия, прекратите работу и постарайтесь откорректировать положение системы.

* Не бросайте тяжелых предметов на шланг и не позволяйте шлангу перекручиваться.
* Для предупреждения нанесения повреждений шлангу и соединительным частям, следите за тем, чтобы шланг всегда находился в свободном состоянии и не был пережат.
* Применяя удлинители, рассчитывайте максимальное допустимое усилие на цилиндре в сторону уменьшения, пропорционально увеличению длинны конструкции.

Невыполнение требований может привести к выходу из строя элементов изделия или нанести вред здоровью оператора.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
 
1. Когда набор не используется, гидравлический насос должен храниться с открытым выпускным клапаном.
2. Для проверки уровня масла приведите гидравлический насос в вертикальное положение, шлангом вниз. Извлеките контрольную пробку, расположенную на корпусе насоса и определите уровень масла по нижней кромке заливного отверстия. Если необходимо, добавьте гидравлическое масло в систему, пока его уровень не дойдет нормы. Возвратите на место пробку.  Гидравлический насос на заводе был заправлен высококачественным гидравлическим маслом. Используйте только специальное масло для гидроприводов.
3. После длительной и усиленной эксплуатации насоса, масло должно быть заменено. Для слива масла необходимо извлечь контрольную пробку и открыть выпускной клапан. Не допуская попадания грязи, залейте масло в систему как описано в предыдущем пункте.

УСТРАНЕНИЕ  НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
Насос не работает                               1
Насос не создает давление                2, 3
Насос не устойчив под нагрузкой  2, 4
Насос не опускается полностью     2, 5    
 
1. Загрязнение седел клапанов/износ уплотнительных прокладок. Замените старые уплотнительные прокладки.
2. Воздушная пробка. Откройте выпускной клапан и извлеките контрольную пробку. Качните несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан. Возвратите на место пробку.
3. Масляной резервуар может быть переполнен или, наоборот, уровень масла в нем ниже нормы. Проверьте уровень масла. Доведите уровень масла до необходимого.
4. Манжета насоса может быть изношена. Замените манжетный уплотнитель новым.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| артикул | Описание |
| --- | --- |
| АЕ010010-01 | Ручной насос гидравлический | 1 |
| АЕ010010-02 | Соединительный шланг | 1 |
| АЕ010010-03 | Плунжер (10т., ход 150 мм.) | 1 |
| АЕ010010-04 | Расширитель | 1 |
| АЕ010010-05 | Удлинитель 500 мм. | 1 |
| АЕ010010-06 | Удлинитель 350 мм. | 1 |
| АЕ010010-07 | Удлинитель 250 мм. | 1 |
| АЕ010010-08 | Удлинитель 125 мм. | 1 |
| АЕ010010-09 | Коннектор | 1 |
| АЕ010010-10 | Опора плоская | 1 |
| АЕ010010-11 | V- образная опора (“копыто”) | 1 |
| АЕ010010-12 | Клиновая головка | 1 |
| АЕ010010-13 | Упорная насадка плунжера расширителя | 1 |
| АЕ010010-14 | Упорная насадка расширителя | 1 |
| АЕ010010-15 | Гибкая головка | 1 |
| АЕ010010-17 | Зубчатая опора | 1 |
| АЕ010010-18А | Пластиковый кейс | 1 |
| АЕ010010-18В | Металлический ящик | 1 |

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN