Ручные двухскоростные насосы JONNESWAY для гидравлических систем серии АЕ03

Ручные насосы Jonnesway предназначены для промышленного применения в качестве источника  энергии и емкости рабочей жидкости в гидравлических системах, имеющих исполнительные механизмы плунжерного типа и соответствующей мощности, таких как домкраты, прессы, гидроинструменты и.д.

Корпус распределительного механизма насоса стальной, вся конструкция изделия особопрочная, что гарантирует защиту от случайных повреждений при работе. Двухскоростная система позволяет использовать преимущества в скорости без потери мощности. Насос снабжен аварийными клапанами, что исключает возможность перегрузки исполнительного механизма, или избыточного давления рабочей жидкости. Изделие агрегатируется с различными гидросистемами и инструментом (серия Jonnesway АЕ) или изделиями других производителей, имеющих соединительный порт соответствующего размера и рассчитанных на заявленную мощность и производительность.

| Изделие | Рабочее давление(bar) 1/2 ступень | Объем применяемой жидкости(с.с.) | Размер резьбы порта(NPT) | Масса (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЕ030002 | 13,8/700 | 350 | 3/8 | 5,9 |
| АЕ030004 | 13,8/700 | 700 | 3/8 | 8 |
| АЕ030026 | 13,8/700 | 600 | 3/8 | 7,6 |
| АЕ030027 | 13,8/700 | 1500 | 3/8 | 11,2 |
| АЕ030028 | 13,8/700 | 2500 | 3/8 | 12 |
| АЕ030029 | 13,8/700 | 200 | 3/8 | 11,5 |
| АЕ030030 | 13,8/700 | 350 | 3/8 | 5,5 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ
 
1. Перед началом работы убедитесь в прочности крепления и надежности соединения шланга гидравлического насоса с исполнительным механизмом.
2. Плотно закройте выпускной клапан поворотом его головки по часовой стрелке.
3. Качая ручку насоса вверх и вниз, создайте давление в насосе.
4. Для сброса давления откройте выпускной клапан поворотом против часовой стрелки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Насос может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При вертикальном положении насоса следите за тем, чтобы шланг был направлен вниз и не пережимался.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
 
1. Гидравлический насос должен храниться с открытым выпускным клапаном.
2. Для проверки уровня масла установите насос  на ровную горизонтальную поверхность, отверните маслозаливную пробку, расположенную в заднем торце насоса. Уровень масла считается нормальным, если из маслозаливного отверстия масло слега вытекает. Если необходимо, добавьте гидравлическое масло в систему с помощью шприца, пока его уровень не дойдет до нижней кромки маслозаливного отверстия. Гидравлический насос на заводе был заправлен высококачественным маслом для гидросистем. Используйте только качественное масло.
3. После длительной и усиленной эксплуатации насоса, масло должно быть заменено. Для слива масла необходимо открыть маслозаливное отверстие и открыть выпускной клапан. Не допуская попадания грязи, залейте масло в систему как описано в предыдущем пункте.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
 
Насос не работает                               1
Насос не создает давление                 2, 3
Насос не устойчив под нагрузкой     2, 4
Насос не опускается полностью       2
 
1. Загрязнение седел клапанов/износ уплотнительных прокладок. Замените старые уплотнительные прокладки.
2. Воздушная пробка. Откройте выпускной клапан и маслозаливное отверстие. Качните несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан и маслозаливное отверстие. 
3. Масляной резервуар может быть переполнен или, наоборот, уровень масла в нем ниже нормы. Проверьте уровень масла. Доведите уровень масла до необходимого.
4. Манжета насоса может быть изношена. Замените манжетный уплотнитель новым.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN