# AN010049

# Приспособление для центровки ведомого диска сцепления

Назначение:  Приспособление предназначено для подготовки к монтажу и простой установки дисков сцепления на  автомобилях, грузоподъемностью до 5 тонн, оснащенных однодисковым механизмом сцепления.

Порядок работы: Соберите инструмент как показано на рисунке, для чего наверните коническое колесо на резьбу корпуса до упора, выберите цангу, подходящую по размеру шлицевой части ведомого диска сцепления и вставьте в отверстие корпуса инструмента. Установите центральный стержень, наверните на конец резьбовой части стержня малое колесо.

Положите на стол ведомый диск сцепления, сверху поместите ведущий диск. Вставьте инструмент в центр и надавите на него.

Удерживая корпус инструмента, заверните малое колесо до тех пор, пока цанга, находящаяся в шлицевой части ведомого диска не расширится, зафиксировавшись внутри диска.

Удерживая корпус, доверните коническое колесо до контакта с опорной пластиной или венца лепестков диафрагмы ведущего диска. Переверните узел

Выровняйте положение дисков сцепления между собой. Затяните малое колесо центрального стержня до тех пор, пока диски не прижмутся друг к другу плотно.

.

Установите узел на маховике двигателя автомобиля. Демонтируйте приспособление, отвернув малое колесо.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN