AE310002

Набор съемников с гидравлическим цилиндром универсальный 25 предметов.

Применяется для демонтажа высоконагруженных деталей качения при ремонте и техническом обслуживании автотракторной техники сельскохозяйственных, строительных и промышленных машин и механизмов, персоналом, имеющим опыт, соответствующую квалификацию и знакомым с правилами техники безопасности при использовании подобных устройств.

В зависимости от выполняемой работы, набор можно собрать виде 2-хлапого  или 3-хлапого съемника, используя соответствующие траверсы, захваты и крепежные элементы или использовать сепаратор с возможностью установки дополнительных штанг и поперечины. Гидравлический цилиндр, развивающий усилие 16 т. устанавливается в резьбовое отверстие траверс или поперечины на глубину, необходимую для доступа к опорной поверхности обслуживаемого узла, но не менее чем на глубину резьбовой части траверсы или поперечины. При осложненном доступе к опорной поверхности рекомендуется использовать входящие в комплект дополнительные удлиняющие  насадки.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

- установка съемника под углом к оси вращения обслуживаемой детали.

- применение дополнительных приспособлений для увеличения усилия, прилагаемого к воротку гидравлического цилиндра.

- использование поврежденных или не входящих в комплект поставки захватов и крепежных элементов.

- использование элементов изделия не по назначению.

Комплект поставки:

Гидравлический цилиндр (SCM415 диаметр 37,7 мм х L160x16t) - 1шт

Комбинированный захват упрочненный 4”- 3 шт

Комбинированный захват упрочненный 6”- 3 шт

Комбинированный захват упрочненный 8”- 3 шт

Траверса двойная- 1 шт

Траверса тройная- 1 шт

Толкатель (углеродистая сталь)-1 шт

Удлинитель (1”x2” углеродистая сталь)- 1 шт

Удлинитель (1”x4” углеродистая сталь)- 1 шт

Основной шток (8” углеродистая сталь)- 2 шт

Шток-удлиннитель (8” углеродистая сталь)- 2 шт

Поперечина (углеродистая сталь)-1 шт

Съемник- сепаратор 75мм-105мм с болтами (кованный упрочненный), болт 5/8”х18t(углеродистая сталь, упрочненный)-1 комплект

Гайка

Пластиковый кейс

Внимание! Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах JONNESWAY®.  Производитель сознательно не размещает в данном паспорте сборочный чертеж и партлист с целью предотвращения попыток неквалифицированного ремонта и вмешательства в конструкцию изделия.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD.

6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN