AI020051

Компрессометр дизельных двигателей легковых автомобилей

КОМПРЕССОМЕТР – прибор для диагностики работоспособности и обнаружения неисправностей цилиндро- поршневой группы и газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания.

Порядок работы:
1. Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры.
2. Отсоединить питание свечи накаливания. Снять свечу накаливания из цилиндра и присоединить соответствующий адаптер.
З. Перед началом теста отключите подачу топлива, отсоединив топливную линию от ТНВД..                                                                                                                                4. Соедините компрессометр с гнездом свечи накаливания.
5. Перед тестом проверьте состояние аккумуляторной батареи. Для определения компрессии  цилиндра должно хватить 8-10 оборотов коленчатого вала. Проведите тест, как того требует инструкция производителя автомобиля. Проверьте полученные результаты по таблице производителя автомобиля.
6. Чтобы повторить тест на том же самом цилиндре, воспользуйтесь кнопкой клапана сброса.
7. Чтобы провести тест на другом цилиндре присоедините компрессометр к соответствующему цилиндру. Сравнение показаний по всем цилиндрам - лучший способ оценить состояние клапанов или поршневых колец.

| ПРИМЕНЕНИЕ BMW, CARBODIES, CITROEN, DACIA, DIAHATSU, FIAT, FORD, HOLDEN, ISUZU, LAND ROVER, LEYLAND/DAF, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT,RENAULT, ROVER, SEAT, TOYOTA, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VOLVO. ПРИМЕНЕНИЕ: АДАПТЕРЫ СВЕЧЕЙ М10 К/ПОДЛИННЫЙ U\ND ROVER М12 М14 АДАПТЕРЫ ИНЖЕКТОРОВ М20 М24 STANADYNE DL |  | Описание | Длина | Диаметр | Шкала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6720-А | Адаптер | 560 | 83 | 0-60 бар |
|  |  |  | Резьба | Внешний |  |
|  | 6720-1 | Адаптер | 73.5 | М10*1.25 | диаметр |
|  | 6720-2 | Адаптер | 54 | М12*1.25 |  |
|  | 6720-3 | Адаптер | 72 | М14*1.25 |  |
|  | 6720-5 | Адаптер | 114 | N/A | 21 |
|  | 6720-8 | Адаптер | 64 | М24*2.0 |  |
|  | 6720-6 | Адаптер |  |  |  |
|  |  | Инжектор | 112 | N/A | 19 |
|  | 6720-7 | Адаптер | 114.5 | М10Ч.25 |  |
|  | 6720-4 | Адаптер | 119 | М10*1.0 |  |
|  | 6720-9 | Адаптер | 78 | М20*1.5 |  |
|  | 6720-111 | Набор для замены и очистки |  |  |  |
|  | 6720-В | Г-образный переходник |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Ширина | Диаметр отверстия |
|  | 6720-10 | Пластина | 63.5 | 25 | 17 |

Результаты теста

1. На нормальном цилиндре стрелка должна опережать каждый такт сжатия до тех пор, пока она не достигнет пика. Все цилиндры необходимо протестировать. В соответствии с рекомендациями производителя и результатами тестирования не должны различаться больше чем на 10% на каждый цилиндр.

2. Если стрелка падает или показывает одинаковые параметры  при нескольких тактах или  начинает подниматься - это значит, что в этом цилиндре есть залипающий клапан.

3. Если давление определяется намного выше, чем указано в рекомендациях  производителя это значит, что образовался нагар в цилиндре.

4. Если показания прибора низкие возьмите чайную ложку масла S.A.E. # 30 и добавьте в цилиндр и протестируйте еще раз. Если показания прибора значительно возросли, это говорит о поврежденных или изношенных поршневых кольцах. Если значения прибора остаются неизменными это признак того, что повреждены клапана или нарушена нормальная работа газораспределительного механизма.

.

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN