МУЛЬТИПЛИКАТОР (редуктор- усилитель) JONNESWAY T0968 3000 НМ

Мультипликатор (редуктор-усилитель) JONNESWAY Т0968 предназначен для увеличения момента затяжки резьбовых соединений и для откручивания высоконагруженных или осложненных соединений.

Передаточное отношение планетарной передачи 1:3

Максимально допустимое значение момента на входе (привод 3/4"DR) 1000Nm

Максимально допустимое значение момента на выходе (привод 1"DR) 3000Nm

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ С УДАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ!

На инструмент, имеющий в своей конструкции кинематическую схему, гарантийный срок определен в 6 месяцев с начала эксплуатации. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне JONNESWAY® продавцом инструмента. Инструмент, вышедший из строя в течение гарантийного срока принимается на рекламацию в соответствии с законом «О защите прав потребителя».

1) Не использовать головки для ударного инструмента с ручным приводом.

2) Не наращивать рычаг воротка или ключа.

3) Не наносить удары по телу ключа или воротка другими предметами.

4) Не допускать падения инструмента с большой высоты на твердую поверхность.

5) Не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности.

6) Не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока.

7) По окончании работ очистить инструмент от загрязнителей.

Несоблюдение условий эксплуатации и хранения инструмента может привести к преждевременному выходу его из строя. Неправильное применение инструмента выявляется экспертизой по характерным признакам повреждений и может быть не признано гарантийным случаем

JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD. 
6F-9, NO.51, SEC. 2, KEELUNG RD., TAIPEI, TAIWAN